## Slide 1: 嵌入式影像處理
題 目: 點餐卡辨識
組 長: 詹逸宏
組 員: 呂騏佑、張昌暉、謝宗佑
指導老師: 陳朝烈

## Slide 2
規格:
鏡頭向下拍攝桌上的點餐卡
手持手機拍攝
計算總金額
效能:
FPS:1s/張
功耗:unknown
clock rate: unknown
面積:點餐卡圖像大小
介面:
內部:傳輸照片到電腦，顯示總金額
限制:
正字劃記、手機拍攝角度約90度、光影變化(恆亮、不閃爍)
驗收:
準備樣本測試

## Slide 3: breakdown
Kenrnel_size
threshold
block
單位價格
點餐卡辨識
前處理
二值化
形態學把文字除掉
參數
後處理
search
統計數量
圖片拉平
find_line
sobel分線
sreach收集座標
sreach篩選格子

## Slide 4: 流程圖
輸入照片
照片二值化
顯示價格
利用計算該方格中的輪廓面積來找出菜單方格
二值化
形態學除噪點
find_line
計算總價
剩格子的圖片
sreach篩選格子
圖片拉平
sreach收集座標
利用座標把格子切成好幾個圖片
sobel分線
找出線後還要膨脹與切割
單位價格

## Slide 5: 圖片拉平
功能描述 : 將歪斜的圖片拉平
函式 : def (image_path, out_image_path):
返回值 : 結果圖片。
參數 | 類型 | 說明
Image_path | str | 輸入歪斜
out_image_path | str | 經過透視變換拉平的圖片

## Slide 6: 圖片拉平
點出左上、右上、右下、左下四個點
使用透視變換

## Slide 7: 二值化(手刻)
功能描述 : 對輸入的灰度圖像進行二值化處理。通過設定閾值，將像素值分為兩種：低於或等於閾值的像素設為 0，高於閾值的像素設為 255。處理後的圖像會保存到指定的輸出路徑。
函式 : def threshold(image, thresh, maxval):
返回值 : np.ndarray二值化處理後的影像數據。
參數 | 類型 | 說明
image | numpy.ndarray | 輸入灰階圖片
threshold | int | 二值化的閾值（可選，默認為 128）。像素值大於該閾值將設為 255，小於或等於該閾值設為 0。
maxval | int | 設定的最大值，所有大於 thresh 的像素將被設置為此值，默認255

## Slide 8: 二值化
輸入
輸出
將圖片分為黑色與白色

## Slide 9: 形態學去除文字(手刻)
功能描述 : 使用形態學操作去除影像中的文字，返回處理後的影像數據
函式 : def morphological_opening(image, kernel) :
返回值:np.ndarray形態學操作處理後的影像數據
參數 | 類型 | 說明
image | np.ndarray | 輸入的二值化影像數據（np.ndarray，像素值為 0 或 255）。
kernel | np.ndarray | 它是用來在形態學操作中進行移動的模板，內核大小(大小可選）

## Slide 10: 形態學去除文字
輸入
輸出
把文字部分膨脹，因為重點在於抓出格子
缺點在於有些地方也會出現方格
不要的格子我們打算給他價位為0，就像沒有一樣

## Slide 11: Search收集座標(手刻)
功能描述 :函數按 y 座標 將輪廓分組，再按 x 座標 排序每組，最終返回按行列順序排列的輪廓列表。
函式 : def sort_contours(grid_contours):
返回值 : list每個輪廓的點座標集，格式為 [[點集1], [點集2], ...]，其中每個點的格式為 (x, y)。
參數 | 類型 | 說明
grid_contours | np.ndarray | 這些輪廓是從二值圖像中檢測到的，並且需要按照特定的方式（例如：依據 y 和 x 座標）進行排序。

## Slide 12: Search篩選格子(手刻)
功能描述 : 圖像中的輪廓檢測，並篩選出符合一定條件的區域，這些區域可能是圖像中的「格子」或特定物體的邊界
函式 : def Search(image_path, area_min, area_max):
返回值 :grid_contours符合條件的輪廓列表
參數 | 類型 | 說明
image_path | str | 輸入膨脹後的圖片
area_min | int | 用於指定篩選輪廓時的最小面積。只有面積大於area_min的輪廓才會被選中
area_max | int | 用於指定篩選輪廓時的最大面積。只有面積小於area_max的輪廓才會被選中

## Slide 13: Search
輸入
輸出
利用面積大小去篩選出我們要的方格
每一個方格都把座標存起來(如右圖)
拿到座標後就可以拿這些座標來切割圖片

## Slide 14: 圖片切割
利用剛剛收集到的座標，對有劃記的點餐卡進行切割

## Slide 15: Sobel分線
功能描述 : 利用sobel_x與sobel_y找出值線與橫線
函式 : def sobel(img)
返回值 : np.ndarray，分別代表 Sobel 邊緣檢測後 X 和 Y 方向的結果
參數 | 類型 | 說明
image | np.ndarray | 每個切割完的方格圖片

## Slide 16: Sobel分線
上圖為1到5的圖片
利用sobel來找出直線與橫線
如果直接使用上圖找線會是錯的，因為從上面的圖片可以看到被切割的圖片也把格子邊框切出來了，那些線是不需要的，而且sobel完之後原本一條線被分為兩條線了，因此後續還需要做一些處理

## Slide 17: 統計線的數量之前
先對邊框切割
邊緣偵測後一條會變成兩條，利用膨脹運算變成一條
不要的邊框切割
膨脹
sobel_x
sobel_y
下圖為膨脹與close運算比較，我們主要採用膨脹而已(上面是膨脹，下面是close運算)

## Slide 18: find_line
功能描述 : 用來統計線的數量，過濾掉較短的線段
函式 : def count_lines(image, offset)
返回值 : int，符合長度條件的直線數量
參數 | 類型 | 說明
image | np.ndarray | 經過處理完的sobelx、y圖片(灰階、切割、膨脹等)
offset | int | 用來篩選符合長度條件的區域

## Slide 19: find_line
上(垂直線)
下(水平線)
sobel_x
sobel_y
太短的線會過濾掉
膨脹完輸出圖片是黑的(原因不明)，正常化圖像範圍後有顯示出來

## Slide 20: Multiply_price_amount計算單價並加總
功能描述:將每一格的線條數量與那一格的價錢相乘，求單一品項的總價
函式:def calculate_total_price(all_line, price_list):
返回值：總金額
參數 | 類型 | 說明
all_line | list | 每個格子中線條數量列表
price_list | list | 每個格子的單價列表

## Slide 21: Multiply_price_amount計算單價並加總

## Slide 22: 測試1
先對中間大格子部分測試辨識
第一段直線數量為垂直線
第二段直線數量為水平線
第三段表示第幾格(對應中間圖片)
第四段為垂直水平總共幾條

## Slide 23: 測試2
小格子也試一試

## Slide 24: 測試3
正字亂畫

## Slide 25: 後續
試試ocr、取差值、光流等方式比較差異

## Slide 26: ocr
這是使用原圖下去跑的結果

## Slide 27: ocr
這是經過二值化、膨脹下去跑的結果

## Slide 28: 取差值測試
為避免兩張圖大小不一，先將兩張圖設為相同大小

## Slide 29: 取差值測試
兩張圖灰階高斯模糊後cv2.absdiff取差值，經過除噪點後將兩者相差的座標畫上輪廓，為避免非證字號劃記誤判，可設置min_area最小面積閾值以過濾過小的輪廓面積。
absdiff結果：
畫上輪廓後：

## Slide 30: 取差值測試
程式執行到結束共花費0.0096秒 CPU：i5-10300H GPU：GTX1650

## Slide 31: Farneback密集光流測試

## Slide 32: Farneback密集光流測試
取兩者光流後經過設定最小&最大光流幅度，來排除大範圍運動（例如圖片亮度變化）所帶來的誤判，可得到左圖，要獲得更精確的結果，可以使用absdiff的結果以及光流檢測結果相結合，如右圖。

## Slide 33: Farneback密集光流測試
取差值測試 耗時 (0.0096s) 密集光流測試 耗時 (0.2832s)

## Slide 34: 圖像匹配測試
樣本1(長格子)
樣本2(短格子)
輸入圖片
輸出結果

## Slide 35: 加入SIFT尺度不變特徵變換
辨識圖片
樣本

## Slide 36: LBP
辨識圖片
樣本

## Slide 37: 小組分工
詹逸宏:圖片拉平、sobel分線、find_line、計算單價並加總、ocr、買飲料
張昌輝:search、光流、取差值、買點心
呂騏佑:二值化、 sobel分線、find_line、ocr、圖像匹配、sift、lbp、買便當
謝宗佑:形態學除躁點、買餅乾