## Slide 1: 嵌入式影像辨識
題 目:點餐卡辨識
組 員:詹逸宏、呂騏佑、張昌暉、謝宗佑
指導老師:陳朝烈

## Slide 2
規格:
鏡頭向下拍攝桌上的點餐卡
手持手機拍攝
計算總金額
效能:
FPS:1s/張
功耗:unkuown
clock rate: unknown
準確率:95%
面積:15*8*9(手機)
介面:
外部:拍照按鈕、顯示總金額
內部:WIFI傳輸照片到電腦
限制:
正字劃記、手機拍攝角度約90度、光影變化(恆亮、不閃爍)
驗收:
準備樣本測試

## Slide 3: breakdown
點餐卡辨識
參數
前處理
後處理
統計數量
單位價格
量價相乘
加總
Kenrnel_size
threshold
block
二值化
getStructringElenment
分離出水平與垂直線，結合成方格
search遍歷方格，計算方格內輪廓面積
Web輸入圖片
形態學除噪點
findContours 計算方格內的輪廓
過濾出畫記可能存在的方格

## Slide 4: 流程圖
二值化
量價相乘
加總
Web輸入照片
照片二值化
前處理
後處理(計價)
顯示價格
統計數量
單位價格
getStructringElenment
計算水平、垂直線
findContours 計算輪廓
形態學除噪點
search
找出較小方格，計算該方格中輪廓面積